Специальность: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, стротельных машин и оборудования (по отраслям)

Курс         4                Группа ТД 1611/з

Дисциплина МДК 03.01 Организация работы и управление подразделением организации

Ф.И.О. преподавателя Камашева Жанна Викторовна

##### Дата занятия 09.04.2020г.

Расчет курсовой работы

Курсовую работу студенты должны выполнять на основании Методического пособия для курсовых работ и дипломного проектирования по специальности 23.02.04 (190629) «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 2017г, Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова», разработчик: Камашева Ж.В. – преподаватель.

При оформлении работы необходимо руководствоваться Методическими указаниями об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине для преподавателей и студентов техникума (Требования к оформлению дипломных и курсовых проектов Методическое пособие для студентов и преподавателей, разработчики: Матвеева Л.Н. – преподаватель I квалификационной категории ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова», Шабрамова Л.К. - преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова»)

Данные пособия находится на сайте техникума  -   http://www.katt-kazan.ru

Раздел 1.5 Расчет материальных затрат  и раздел 1.6 Смета эксплуатационных расходов должны быть просчитаны на основании задания на курсовую работу.

1.5 Расчет общехозяйственных расходов

1) Определяем затраты на электроэнергию (на силовые нужды и на освещение), руб.

где 25 – норма расхода осветительной электроэнергии на кв.м.

Fотд - площадь отделения, кв.м, (см. задание).

Тосв -  количество часов искусственного освещения за год (для односменной работы – 900 часов, для двухсменной работы – 2000 часов, для трехсменной работы  - 3000 часов).

Цэ - цена одного кВт/час энергии, руб. (см. задание).

ФРВ - фонд рабочего времени в году, согласно действующего законодательства, час

Нсэ - расход электроэнергии по проектируемому объекту, кВт, рассчитывается по формуле:

Нсэ = Руст.* Кз * Ксп * Ссм

Руст -  мощность оборудования, кВт, берется из задания.

Кз – коэффициент загрузки оборудования, принимается 0,75

Ксп  – коэффициент  спроса, принимается 0,25-0,30

Ссм – число смен работы, (см. задание).

2) Определяем затраты на водоснабжение, руб.

Цгв - тариф за 1 куб. м горячей воды (см. задание)

Цхв - тариф за 1 куб. м холодной воды (см. задание)

Ксм – коэффициент сменности работы проектируемого объекта (см. задание)

Др – рабочие дни

1,3 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды

Nсм - количество рабочих, занятых в одну смену

NОБ – общее количество рабочих на участке (зоне)

n – количество смен

3) Определяем затраты на отопление, руб.

где  УРТ – удельный расход тепла на 1 куб.м здания (кал/час), в помещениях с естественной вентиляцией берется 25 кал/час, с искусственной вентиляцией – 15 кал/час.

Тот  – продолжительность отопительного сезона (для средней полосы – 4320 часа).

h – высота помещения, м (см. задание)

Fотд - площадь отделения, кв.м (см. задание)

Цт – цена 1 гигакалории, руб. (см. задание)

4) Определяем затраты на возмещение износа оборудования и инструмента, руб.

где Стоб - стоимость оборудования (см. задание)

10 % - процент расходов на возмещение износа

5) Определяем затраты на текущий ремонт здания, руб.

где  Нтрз - нормативный процент расхода на текущий ремонт помещения, принимаем равным 7%.

Стз - стоимость помещения проектируемого участка, руб., рассчитывается по формуле:

Стз = Fотд*Цм2

где  Fотд - площадь отделения, кв.м, (см. задание)

Цм2     - цена одного квадратного метра помещения, руб. (см. задание)

6) Определяем затраты на текущий ремонт оборудования, руб.

где  Нтроб - нормативный процент расхода на текущий ремонт оборудования, принимаем равным 5%

Стоб - стоимость оборудования, руб., (см. задание)

7) Определяем затраты на уборку помещения, руб.

Зуб = Fотд*Цуб*12

где  Fотд - площадь отделения, кв.м, (см. задание).

Цуб - цена уборки одного квадратного метра помещения в месяц, руб. (принимаем ______ рублей).

8) Определяем общие общехозяйственные расходы, руб.

ОР =Э + В + ОТ + Зинст+Зтрз+Зоб+Зуб

где Э – затраты на электроэнергию, руб.

В – затраты на водоснабжение, руб.

ОТ – затраты на отопление, руб.

Зинст –  затраты на возмещение износа оборудования и инструмента, руб.

Змтрз – затраты на текущий ремонт здания, руб.

Зоб – затраты на текущий ремонт оборудования, руб.

Зуб – затраты на уборку помещения, руб.

1.6 Смета эксплуатационных расходов

Таблица 1.1 -  Смета эксплуатационных расходов

| Наименование показателей | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда | ФЗП | руб. |  |
| Социальные взносы | СВ | руб. |  |
| Амортизация | Ам | руб. |  |
| Материальные затраты | МТ | руб. |  |
| Общехозяйственные расходы | ОР | руб. |  |
| Итого эксплуатационных расходов: | ЭР | руб. |  |

ЭР = ФЗП + СВ+ Ам + МТ + ОР

Примечание: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬ СВОИ РАБОТЫ – ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ГРУППА!

Без  подписи работы приниматься не будут!!!

Работу присылать в виде файла формате doc или docx,  можно пересылать мне на электронную почту: jeanna75@mail.ru. Тел. 8-90-93-06-16-76

Наименование файла должно содержать фамилию и группу студента, например,

ИвановТД1611курсовая(раздел1.5 и 1.6).doc или ИвановТД1611курсовая(раздел1.5 и 1.6).docx

Срок выполнения задания 10.04.2020г. до 15.00ч.