Курс : третий (3), группа ТЭМ 179

Дисциплина (МДК 03.01) Участие в разработке технологических процессов производства и ремонта изделий транспортного электрооборудования и автоматики

Ф.И.О. преподавателя Фаваризов Р.Н.

Практическая работа

Наименование: Выполнение заданий по изучению технологических приспособлений и оборудованию.

Цель работы: Изучить назначение и состав технологических приспособлений и оборудования на участке.

Порядок выполнения:

1. Внимательно прочитайте учебный материал.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

2.1 Что такое технологические приспособления и оборудование, и что они в себя включают?

2.2 В чем заключается значимость технологических приспособлений и оборудования ремонтного участка? Ответ объясните.

2.3 Для каких целей оснащается ремонтный участок технологическими приспособлениями и оборудованием? Ответ объясните.

2.4 Проверьте состояние технологических приспособлений и оборудования ремонтного участка.

2.5 Проведите расчет технологических приспособлений и оборудования ремонтного участка по формуле.

Задание

Проведите расчет технологических приспособлений и оборудования на ремонтном участке.

Учебный материал

В планово-техническом отделе предприятия имеется технологическая документация о имеющемся оборудовании и приспособлениях, которые располагаются на каждом ремонтном участке. Где проводится запись информации о применяемом оборудовании, и имеется информация об оборудовании, его наименование и модель. Наименование и модель оборудования записываются в соответствии с паспортом оборудования. При необходимости указания нескольких видов оборудования, информация записывается через разделительный знак «;», с возможностью, при необходимости, переноса информации на следующие строки.

Расчет количества и подбор оборудования на ремонтном участке

В качестве подъёмно-транспортных средств на участке используются транспортировочные тележки для перемещения изделий, подъемники и т.п. Все принятое технологическое оборудование и организационную оснастку ввожу в спецификацию технологического оборудования на участке, где указывается марка или модель, принятое количество и габаритные размеры выбранного оборудования. Спецификация технологического оборудования участка составляется с учетом требований стандарта предприятия на основании типовых табелей оборудования и типовых проектов ремонтных участков и цехов.

Расчёт проводится только по основному технологическому оборудованию (моечное, диагностические и испытательные стенды). Номенклатура и типы основного технологического оборудования принимаются в соответствии с технологическим процессом ремонта узлов и оборудования, отдавая предпочтение перспективным методам. Для этого используются табели оборудования, приспособлений и инструмента, необходимых для ремонтных участков в зависимости от наличия подвижного состава.

Исходя из величины годового объема i-тогo вида выполняемых работ, количество единиц одноименного оборудования, определяется по формуле:

nо=,

где Тri – трудоемкость i-тых работ, ч;

ηи – коэффициент использования оборудования.

Все остальное оборудование и организационная оснастка подбирается исходя из необходимости выполнения всего комплекса ремонтных работ по участку и требований в организации рабочего места. Это относится к рабочему месту электромеханика, которое обеспечивается комплектом оборудования и приспособлений.

Список литературы

1. Курасов Д.А., Эльперин В.И. Справочник технолога по ремонту электроподвижного состава. – К.: Техника, 2016. – 192 с.

2. Инструкции, распоряжения, полезная информация и многое другое ПроЛокомотив [Электронный ресурс] Доступ: http://prolokomotiv.ru/instrukcii.

3. Интернет ресурс: http://scbist.com – СЦБИСТ – железнодорожный форум, фотогалерея, социальная сеть.

Примечание: Решения сдать в электронном формате до 21.03.2020