Курс:___________, группа(ы)______________________________________

Дисциплина (МДК) ______________________________________________

ФИО преподавателя_____________________________________________

Тема: Цепи  трехфазного переменного тока.

Литература (https://new.znanium.com/.)

1. Славинский А.К., Туревский И.С., Электротехника с основами электроники: — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 448 с.

а) Введение. Основные сведения о способе генерации ттрехфазного тока (стр.126 - 128);

б) § 6.1 - § 6.4 (стр.126 - 137); (сведения о способах объединения трехфазных цепей и определении их параметров)

2.Лоторейчук Е. А., Теоретические основы электротехники : учебник для СПО — Москва : Изд. ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. — 320 с.

§16.1 - §16.7 (стр.208-228); (Основные сведения о параметрах и методах расчетов ТФЦ)

По данной теме необходимо ответить на контрольные вопросы и выполнить две практические работы. Ответы  представляются строго до указанного срока в виде письменного развернутого ответа на  листе/ах формата  А4 или в печатном  виде , которые высылаются  на e-mail по адресу zv56@bk.ru, в виде прикрепленного файла,. В позиции «Тема» электронного письма  должны  быть обязательно указана фамилия и  номер групы в формате  «АМ-189»

Просроченные задания и задания  с плохо различимым  текстом не засчитываются. Задания записываются  разборчиво  собственной рукой ( на развернутых листах – как обычно).

.

За выполненное задание выставляется  ТРИ  оценки: а) ОДНА - за контрольные вопросы; б) ДВЕ - за выполненные практические работы.

При совпадении текстов  решений и ответов у двух и более студентов оценка  снижается на 1 балл всем, у кого обнаружились совпадения – независимо от порядка  и сроков поступления выполненных заданий . Объяснения по способу получения решения или ответа должны быть ясными и понятными.

(Образец  оформления)

Контрольные вопросы:

Ответ№1 ………………………………

Ответ№2 ………………………………

Ответ№3 ………………………………

Задание 1 ( по вариантам)  ………………………….

Задание 2 ( по вариантам)  ………………………….

Примечание:

Решения сдать в электронном формате до _______________   на электронную

почту ___________с обязательным указанием в поле «Тема» гр. в формате

Данное задание является вторым по счету. Это значит, что в журнал за  два задания будет выставлено шесть (6) оце-нок. У несдавших  оба задания будет  шесть двоек и недопуск к экзаменам. Прошу отнестись к высылаемым заданиям серьезно и ответственно

# ЦЕПИ  3-Х ФАЗНОГО  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА (ТФЦ)

# 3.1   Основные  сведения о цепях ТФЦ

Трехфазные  цепи  переменного  тока занимают   определяющее  место в  производстве, снабжении  и потреблении   электроэнергии  всех  государств.  Такое положение  они завоевали  благодаря  целому ряду преимуществ, продемонстрированных  ими с самого  момента  их изо-бретения, а именно: 1) экономичность передачи электроэнергии на значительные расстояния; 2) наименьшая   материалоёмкость 3-фазных трансформаторов по отношению к эквивалентным  однофазным трансформаторам той же мощности; 3) минимальная  материалоёмкость силовых кабелей; 4) механическая уравновешенность системы ( равномерный  характер возникающих силовых нагрузок); 5) простота    получения кругового вращающегося магнитного поля  и устройств  на его  основе; 6) возможность получения в одной установке двух рабочих напряжений ( фазного и линейного).

Изобретателем  и  разработчиком  трехфазных  цепей  по праву считается  выдающийся  росийский  инженер-электрик  М.О. Доливо-Добровольский (1862-1919 гг.) . Он не только  пре-дложил  и обосновал  идею  трехфазного переменного тока, но и  практически  реализовал  осно-вные  технические идеи  и  решения  в  этой  области.

М.О. Доливо-Добровольский :

а)  спроектировал и реализовал первую в мире линию электропередач на дальние расстояния (170 км);

б) предложил  современные способы соединения элементов 3-х фазной цепи  «звездой» и «треугольником»;

в) изобрел  3-х фазный асинхронный  двигатель с короткозамкнутой  и фазной  обмотками;

г)  спроектировал 3-х фазный  трансформатор современного типа.

Поразительной особенностью всех  изобретений М.О. Доливо-Добровольского  явля-лась  их законченность  -  конструкции  всех его изобретений  не претерпели  сущест-венных  изменений  вплоть до  настоящего времени.

Трехфазный  переменный  ток  представляет  собой    о б ъ е д и н е н ну ю   систему из 3-х  однофазных  переменных  токов, идущих  к 3 потребителям.   При обычном  подходе,  для  питания  таких потребителей требуется  6 проводов.  Однако,  если  подаваемые  к ним токи  сдви-нуть  друг относительно друга  по  фазе на 120 0 ,  то число  проводов  можно  уменьшить до 4-х  и даже до 3-х.

Для  этого используют 2 способа  объединения  потребителей  и генератора.

В первом случае 6 проводов  сосредотачивают по схеме рис.19.   Три  провода

располо-женных  рядом (в середине), заменяют одним и получают  так называе-

мое соединение звездой. (рис.20.).

Суть объединения заключается в том, что:

а)  потенциалы электрического поля в точке  объединения  концов обмоток генератора X, Y и Z  (рис.19) становятся    о д и н а к о в ы м и   и   п о с т о я н н ы м и  во  вре-мени -  если  эту  точку  заземлить то она приобретает  потенциал земли («нулевой» потенциал). В связи с  этим  объединенный  провод  носит название  «нулевого» провода, «нейтрального» провода, или «нейтрали»;

б) суммарный ток в объединенном проводе  оказыва-ется  существенно меньшим чем в остальных прово-дах.  Например, если два тока по 10 А втекают в об-щий провод, то суммарный ток оказывается равным не

20 А , а по прежнему 10А

А при втекании в  нейтральный провод трех одинако-вых токов  -  точно равным  нулю.

Это позволяет  в таких случаях либо вовсе убрать нейтральный  провод, либо сделать его с  более тонким  сечением, чем основные (линейные)  провода.

Причиной  такой  странной  арифметики в трехфазных цепях является  сдвиг фаз  у объеди-няемых токов.  Два  колебания  сдвинуты по фазе, если они рассогласованы, т.е. не синхронны. В этом  случае, когда один ток уходит в «плюс», другой уходит в «минус». В общем проводе они , тогда,  начинают не только складываться, но и вычитаться. То же самое происходит и при объеди-нении напряжений

Все эти следствия  порождаются  именно тем фактом, что токи и напряжения  в объединя-емых цепях  специально сдвигаются по колебаниям  на 1200 ( рис.21). На векторной  диаграмме (рис.21, справа) видно, что три ЭДС в объединенной точке образуют трехлучевую зведу векторов, которые при  сложении  дают нулевой вектор. Аналогичный  вид имеют и токи, сходящиеся в объ-единенном  проводе для  симметричной  нагрузки. Их  сумма также становится равной нулю. Очень важным  достоинством   соединения  звездой  является  формирование  генератором  двух  значений  напряжений.

Во втором случае  6 проводов  сосредотачивают по схеме рис.22.   Провода  объединяются  в  пары  и получают  так называемое соедине- ние  треугольником. (рис.23.).

Ценность  соединения треугольником  заключается  в том,  что  при таком  объединении, количество проводов  сразу  уменьшается  с 6 до 3.  Кроме того, при  подключении  потребителей к четырехпроводной  системе ( генера-торные обмотки, как правило, соединены «звездой»), у пот-ребителей  расши-ряется  диапазон  возможных режимов  работы, т.к. при соединении треугольни-ком  они снимают одно напряжение, а при соединении звездой -  другое.

# 3.2  Графоаналитическая  теория  цепей 3-ФПТ

На приведенных  выше  рисунках  3-х фазных  цепей  нанесены  буквенные и цифровые  обозначения  обмоток генератора, потребителей, токов и напряжений.  Эти обозначения  наносятся  в соответствии  с определенными  правилами, которые позволяют  упростить  графическое и математическое описание 3-х  фазных цепей. Рассмотрим эти правила  и соглашения.

1. Обмотки  генератора  обозначаются на схемах символами катушек, в которых  отчетливо  различают    н а ч а л а    и   к о н ц ы .

Начала  обозначают  заглавными  на-чальными  буквами латинского  алфа-вита  A, B, C , концы - заглавными  ко-нечными буквами  латинского алфавита X, Y, Z (рис.24).  Аналогичные  соглашения  вводятся  для потребителей, -   с той лишь  разницей, что для обозначений  используются прописные  буквы  латинского  алфавита.

- Токи  и  ЭДС в обмотках  генератора  всег-да  направлены от концов  к началам. Токи  и  напряжения  потребителей  всегда  направлены  от начал  к концам; ток в нейтральном  проводе  направлен  от потребителей  к генератору;

- Напряжения, под которыми  находятся каждый потребитель и каждая  обмотка  генератора  называются   ф а з н ы м и  -  такое же название  имеют их токи. Напряжения, которые возни-кают между разными началами обмоток генератора , или  проводами . идущими  к  потреби-телям, называются   л и н е й  н ы м и  - аналогичное название  имеют  токи в  соединительных  проводах.

- При  соединении  звездой  концы  обмоток  генератора  X, Y, Z  объединяют в один узел( рис.19);  при соединении треугольником конец обмотки  А соединяют с началом обмотки  B, конец обмотки  В -  с началом обмотки С, конец обмотки С  -  с началом обмотки А (рис.22).  Аналогичные правила  действуют для потребителей.

- Индексацию  токов и напряжений   производят по буквам начал обмоток или потребителей. Если индексация  токов  и напряжений потребителей  двухбуквенная ( для токов  и напряже-ний  в соединении  треугольником)  -   Iаb , Uab,  -  то правее  указывается индекс  того начала, к которому течет ток; в  соединении звездой  двухбуквенная  индексация   и  направление  для  линейных напряжений  совпадает с индексацией  и направлением  линейных  напряжений в соединении треугольником.

- На  векторных  диаграммах  связь между  токами  и напряжениями  должна  удовлетворять 1-ому  и второму  законам  Кирхгофа, примененных для  соответсствующих  схем соединений:

На  рис.25 показана  связь между линейными  токами (IA, IB , IC ), которые втекают  в  симметричных потребителей  a, b, с  с фазными токами (Iаb , Ibс, Ibс),  для соединения  треуголь-ником. Построение векторной диаграммы выполняется  в соответствии  с 1-ым законом Кирхгофа  в  узлах схемы соединения треугольником a, b, с  ( рис.23). Согласно этому закону, в любой точке цепи, где сходятся провода, сумма втекающих токов равна сумме вытекающих. Втекающие токи берут со знаком «плюс», вытекающие  - со знаком «минус». Тогда из рис.23 следует, что в узлах a,b, с  соблюдаются следующие уравнения

По этим уравнениям можно составить векторные диаграммы  токов. Например, согласно первому уравнению, ток Iав  является  суммой токов Iса   IА.   Это значит, что последние два тока надо распо-ложить друг за другом  и соединить их свободные концы стрелкой тока Iав.. Сами токи Iав , Iвс, Iса рисуются  под углом 1200 друг к другу из-за наличия у них соответствующего сдвига фаз.

В случае  несимметричных  потребителей  построение диаграммы токов всегда  начинается исходя из  диаграммы  напряжений, т.к. только напряжения  имеют фиксированные  значения  и  фазы,  и не зависят  от свойств потребителей.

На  рис.26 показана  связь между  фазными   напряжениями (Ua, Ub , Uc ), под  которыми  находятся   потребители  a, b, с  и линейными  напряжениями(Uаb , Ubс , Uсa),  для соединения  звездой. Построение векторной диаграммы выполняется  в соответствии  со 2-ым законом Кирхгофа, который  утверждает, что вдоль  любого замкнутого контура цепи  сумма участков с повышающимися  потенциалами (напряжениями) равна сумме участков с понижающимися потенциалами (напряжениями).  Для 3-х контуров, включающих  пару  потребителей (a-b, b-с, с-a)  и  одно линейное напряжение  ( рис.20):

Следует  отметить, что построение  диаграмм   может быть осуществлено  разными  способами. Например, три вектора сдвинутые по фазе на 1200 можно изобразить  либо в виде замкнутого треугольника (рис.26, линейные напряжения) ,  либо в  виде трехлучевой звезды (рис.25, линейные токи). Поэтому  правила  чередования индексов, характер направления  векторов  на векторных диаграммах   уже  не соответствуют  тем  правилам , которые соблюдаются  на схемах.  В частно-сти,  если  фазные  напряжения  на схемах потребителей  при соединении  звездой  изображаются    с х о д я щ и м и с я    к концам  потребителей, т.е.  в одну точку, то на векторных диаграммах  их изображают   р а с х о д я щ и м и с я   из одной точки.  Следовательно, установленная связь между расположением индексов и направлением напряжений  нарушается. На векторных диаграммах  соблюдают  другое правило:  вектора  фазных напряжений располагают, при  последовательном  перечислении индексов  a, b, с  по ч а с о в о й   с т р е л к е.  Остальные  вектора  строятся  отно-сительно  фазных векторов  напряжения  в строгом соответствии  с  полученными  уравнениями  и с теми  индексами, которые они  имеют на схемах.

Векторные диаграммы  на рис.25  и рис.26  позволяют  установить  математическую  связь  между фазными   и  линей-ными  параметрами трехфазных цепей. Согласно построениям,  век-торная  связь между линейными и фазными  то-ками и напряжениями  задается  через   равно-бедренные треугольники  с углом  при  вершине в 1200. (рис.27).  Так как сдвиг фаз  между  фаз-ными параметрами (токами) составляет 1200, то высота , проведенная из вершины треугольника, рассекает угол пополам и  из левого прямоу-гольного треугольника  получим для угла при основании  формулу:

Сокращая  выражение на  два  и перегруппировывая  получим связь  между  линейными токами  и напряжениями:

Аналогичная  формула  будет  справедлива  и для напряжений:

В частности  из  последней формулы  вытекает, что при соединении  звездой  с генератора  можно получить два напряжения,  отличающиеся  друг от  друга  в  раза. На практике этими парами  являются  напряжения со значениями  127/220в,  220/380в,  380/660в.

Последние  формулы  позволяют  получить компактные  выражения  для  мощ-ностей  , поступающих в 3-х фазную сеть, в случае  симметричных  потребителей.   Действительно, для одного потребителя  активная мощность дается  формулой  ;  следовательно, для трех  потребителей  мощность через фазные  параметры  будет  даваться формулой:

Через  линейные  параметры  мощность запишется ввиде:

а) соединение треугольником   -

;

б) соединение  звездой  -

Аналогичные  рассуждения  дают  выражения  для реактивной  и полной  мощности:

Контрольные вопросы:

- Для чего придумали трехфазные цепи?

- Почему при сложении токов сдвинутых по фазе суммарный ток не увеличивается?

- Почему в обычных квартирах токи от двух  лампочек по 10 а дают в общем проводе 20а?

- Как найти суммарный ток в общем проводе при втекании в него двух токов 8А и 6А, сдвинутых по фазе на 900?

- Чему будет равен суммарный ток в п.4?

- Чем отличается линейный ток от фазного?

- Чем отличается линейое напряжение  от фазного?

- Почему нейтральный провод в трехфазной цепи с одинаковыми потребителями можно убрать?

- В чем особенность нейтрального провода по сравнению с остальными?

- У какого соединения одинаковы линейные и фазные напряжения?

- У какого соединения одинаковы линейные и фазные токи?

Расчет  параметров  трехфазной

цепи соединенной «Y» звездой(несимметричная нагрузка)

Имеется  четырехпроводная  трехфазная  цепь  с  фазными  напряжениями UА= UВ= UС. Определить  величину  тока  в нулевом проводе в 3-х случаях  -  в  цепь включается:  а) одна лампа мощностью Р; б) две одинаковых лампы мощностью Р; в) три одинаковых лампы мощностью Р.  Ответы  найти с помощью векторных фазовых  диаграмм.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р ( ВТ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| UФ | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 120 | 149 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 220 | 240 |

Работа № 10 Расчет  мощности  трехфазной

цепи,  соединенной «Y» звездой.

К  трехфазной   цепи  по схеме  «звезда»  подсоеденены обмотки  асинхронного двигателя. Линейные  напряжения  цепи  UАВ= UВС= UСА = U;  линейные  токи IА= IВ= IС = I.  Мощность на валу  двигателя  Р,  КПД  = η.  Определить  входную  активную  мощность (Р1), входную реактивную мощность(Q1),  полную  мощность (S),  а также  коэффициент мощности cos φ . Проверить  правильность расчетов  соблюдением энергетического баланса  между  полной мощностью, поступающей из генератора и активной/реактивной мощностью, забираемой двигателем.

Построить в  масштабе векторную  диаграмму  токов  и напряжений.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 660 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 660 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Р(кВт) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 4,8 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 7,5 | 8,5 | 25 | 5 |
| I (A) | 10 | 19 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 27 | 16 | 12 | 50 | 6 |
| η (%) | 90 | 85 | 91 | 92 | 85 | 98 | 86 | 85 | 68 | 89 | 80 | 94 | 94 | 78 | 85 | 98 | 90 | 85 | 98 | 85 | 98 | 98 | 85 | 98 |

# Text boxes

АМ-189

2

Электротехника

Захаров В.А.

Группа

Дисциплина  Электротехника_

Студент(ФИ)

Тема «Геометрическая оптика»

Срок сдачи -  до 012.04.2020г.

АМ-189

| Вар. |  | Вар. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авхадиев | 14 | Монахов |
| 2 | Воросов | 15 | Наумов |
| 3 | Галиуллин | 16 | Нигметзянов |
| 4 | Дублевич | 17 | Низамиев |
| 5 | Ибрагимов | 18 | Новиков |
| 6 | Казаков | 19 | Ханнанов |
| 7 | Коксанов | 20 | Чунин |
| 8 | Латыпов | 21 | Шакиров |
| 9 | Лысачкин | 22 | Шапеев |
| 10 | Маркузов | 23 | Ширыков |
| 11 | Мартьянов | 24 | Яковлев |
| 12 | Милицов | 25 |  |
| 13 | Мишура | 26 |  |

12.04.2020г.

АМ-189

zv56@bk.ru

Рис.19

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Рис.21

Рис.21

Рис.23

Рис.22

Рис.23

Рис.24

Ход работы

4) рисуем векторную диаграмму суммарного тока в нейтральном проводе

5) повторяем п.2, п.3, п.4 для схемы с двумя лампочками;

6)  повторяем п.2, п.3, п.4 для схемы с тремя  лампочками;

- записываем название  работы, задание и его данные;

- зарисовываем  трехфазную цепь с одной лампочкой;

- вычисляем (по образцовым примерам) ток в нейтральном проводе;

Энергетический  баланс:

а) определяется активная  мощность, поступающая  в цепь   Р1;

б) опеределяется  реактивная  мощ-

ность, поступающая  в цепь

Q1= 3UФIФsinφ;

в) определяется  полная мощность посту-пающая  из генератора

S =UлIл = UI

При наличии  баланса  выполняется  равенство

Ход работы

5) определяем реактивную мощность, потреб-лямую  двигателем;

6) определяем полную мощность двигателя по энергетическому балансу (п. «в»);

7)  определяем полную мощность двигателя через Р1 и Q1

8)  проверяем соблюдение баланса  (раве-нство п.п.5 и 6);

- записываем название  работы, задание и его данные;

- определяем фазные напряжения на обмотках двигателя ( через связь UЛ и UФ для  «звезды»

- определяем активную входную электрическую мощность двигателя (через КПД);

- определяем коэффициент мощности каждой из трех обмоток двигателя